## Slide 1: СПЛАВЫ МЕТАЛЛОВ

## Slide 2
Сплавы- это материалы с характерными свойствами, состоящие из двух или более компонентов, из которых по крайней мере один- металл.

## Slide 3
СПЛАВЫ
Твердые растворы
Механическая смесь
Интерметаллиды

## Slide 4
Твердые растворы
Расплавленные металлы смешиваются в любых отношениях
Серебро и медь, золото и серебро, медь и никель

## Slide 5
Механическая смесь
Свинец и олово, свинец и серебро, висмут и кадмий
При охлаждении смеси расплавленных металлов образуется сплав, состоящий из мельчайших кристалликов каждого металла

## Slide 6
Интерметаллиды
Цинк и медь, кальций и сурьма, свинец и натрий
Расплавленные металлы образуют между собой химические соединения

## Slide 7: Свойства сплавов
Металлический блеск
Электро-и теплопроводность
Прочность
Твердость
Коррозийная стойкость
Износоустойчивость

## Slide 8: Важнейшие сплавы металлов

## Slide 9
Название | Состав | Свойства | Применение
Алюминиевые сплавы | Al, Mg, Si, Cu, Zn, Mn, Li, Be | Легкость, высокая электро- и теплопровод-ность, коррозионная стойкость, высокая удельная прочность | Конструкционные материалы в авиации, строительстве, машиностроении и др.; электротехнические устройства и материалы
Амальгама | Hg и другие металлы | В зависимости от соотношения ртути и др. металла может быть (при комнатной температуре) жидкой, полужидкой или твёрдой | Золочение металлических изделий, производство зеркал, стоматология, реактив- восстановитель в химии и металлургии

## Slide 10
Вольфрамовые сплавы | Mo, Re, Cu, Ni, Ag, оксиды (ThO2), карбиды (TaC) и др. | Пластичность, жаропрочность и высокая термо-эдс | Детали электровакуумных приборов, высокотемпературных термопар, детали двигателей ракет и самолётов
Железоуглеродистые сплавы (чугун, сталь, ферросплавы) | Fe, C, Р, S, Mn, Si, N, Cr, Ni, Mo, W, V, Ti, Со, Cu и др. | Механическая прочность, твердость, упругость, коррозионная устойчивость, вязкость и др. | Конструкционные материалы для всех областей техники, технологии, хозяйства, машины, инструмент

## Slide 11
Золотые сплавы | Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Bi, Pb, Hg | Сплав с Ag при 20—40% Ag зеленовато-жёлтый, при 50% Ag — бледно-жёлтый; мягкий и ковкий; сплавы Au с Cu красновато-жёлтые; более твердые и упругие, чем чистое золото | Золочение металлических изделий, изготовление монет, ювелирных изделий, зубных протезов, электрических контактов
Легкоплав-кие сплавы | Sn, Bi, In, Pb, Cd, Zn, Sb, Ga, Hg и др. | Низкие температуры плавления (не выше 232 °С); при содержании Bi более 55% расширяются при затвердевании | Изготовление припоев, плавких предохраните-лей в электроаппа-ратуре

## Slide 12
Магние-вые сплавы | Mg, Al, Zn, Mn, Zr, Th, Li, La, Nd, Y, Ag, Cd, Be | Лёгкость, прочность, коррозионная стойкость | Высоконагруженные детали из прессованных полуфабрикатов, штамповок и поковок в автомобилестроении, панели, штамповки сложной формы, сварные конструкции
Медные сплавы | Cu, Zn, Sn, Al, Ni, Be, P | Прочность, высокая электропро-водность, коррозионная стойкость, пластичность | Трубы, теплотехническая аппаратура, подшипники, шестерни, втулки, пружины, детали приборов точной механики, термопары, фасонные детали, декоративно-прикладные изделия и скульптура

## Slide 13
Никеле-вые сплавы | Cu, Co, Fe, | Ферромагнетизм, высокая пластичность и коррозионная стойкость, отсутствие аллотропичес-ких превращений, химическая стойкость | Конструкционные материалы с высокой стойкостью к агрессивным средам, ферромагнит-ные изделия, магнитострикционные материалы
Оловян-ные сплавы | Sn, Pb, Sb, Cu, Zn, Cd и др. | Низкая температура плавления, мягкость, коррозионная стойкость; антифрикционные свойства | Легкоплавкие сплавы (припой, полуда) и подшипниковые материалы (баббит)

## Slide 14
Плати-новые сплавы | Pt, Rh, Ir, Pd, Ru, Ni, Co, Cu, W, Мо | Высокая температура плавления, коррозионная стойкость, механическая прочность, каталитические свойства | Изготовление потенциометров, постоянных магнитов, высокотемпературных припоев, катализаторы, лабораторная посуда
Свин-цовые сплавы | Pb, Fe, Cu, Sb, Sn, Cd, Са, Ca, Mg, Li, К, Na | Прочность, твёрдость, антифрикционные, свойства, низкая температура плавления свинца, коррозионная стойкость. | Изготовление или облицовка кислотоупорной аппаратуры и трубопроводов, изготовление оболочек низковольтных и силовых кабелей

## Slide 15
Твёрдые сплавы | WC, TiC, TaC; связующие металлы: Co, Ni, Mo, сталь | Высокая твердость, тугоплав-кость, износоустой-чивость, коррозионная стойкость | Цельнотвердо-сплавные изделия (инструмент) для обработки металлов, сплавов и неметаллических материалов, для оснащения рабочих частей буровых инструментов и как конструкционные материалы
Типограф-ские сплавы (гарт) | Pb, Sb, Sn и др. | низкая температура плавления (240—350 °С), хорошие литейные свойства | Изготовления литых стереотипов (полиграфическая промышленность) и элементов набора (шрифты др.).

## Slide 16
Титановые сплавы | Al, V, Mo, Mn, Sn, Zr, Cr, Cu, Fe, W, Ni, Si; Nb и Та | Лёгкость, высокая прочность в широком интервале температур от -250 °С до 300-600 °С, коррозионная стойкость | Конструкционные материалы в авиации, ракетостроении, химическая аппаратура
Цинковые сплавы | Zn, Al, Cu, Mg | Невысокая температура плавления, легкость обработки давлением и резанием, сварки и пайки, возможность нанесения покрытий электрохимичес-ким и химическим способами. | Конструкцион-ные и конструкционно-декоративные детали в автомобильной промышлен-ности, электромашино-строении, оргтехнике, вкладыши подшипников, бытовые изделия.

## Slide 17
Название сплава | Состав | Свойства | Применение
Бронза | Медь и олово(20%) | Хорошо отливается | Машиностроение, художественное литье
Латунь | Медь и 10-50% цинка | Пластичность | Приборы, предметы быта
Дюралю-миний | 95% алюминия, магния, меди, марганца | Прочность, лёгкость | Самолето-машиностроение
Чугун | Железо, углерода 1,7-4,3%,кремния до 4%, марганец 1,5% | Мягкий, хрупкий, твердый | машиностроение
Сталь | Железо,2% углерода, марганец, сера | Прочность, корро- зионная стойкость | Инструменты, машиностроение
Мельхиор | 80% меди, 20% никеля | Пластичность | Столовые приборы, Художественные изделия